## Slide 1
  Fakültə-İnformasiya texnologiyaları və İdarəetmə İxtisas-İnformasiya texnologiyaları Qrup-№ 685.18 Tələbə-İbrahimova Aytac
  Fənn- Kompüter şəbəkələrinə giriş Müəllim-Əliyeva Yeganə Mövzu-TCP/İP protokolu

## Slide 2
TCP / IP (Transmission Control Protocol)
TCP / IP, TCP (Transmission Control Protocol) və IP (Internet Protocol) protokollarını birləşdirərək internetdə yaradılan bir əlaqə metodudur.
Bu metod sayəsində internetə qoşulmuş bütün cihazlar bir-biri ilə ünsiyyət qura bilirlər. Şəbəkəyə qoşulmuş kompüterlər məlumat ötürmək və qəbul etmək üçün TCP / IP protokolundan istifadə edərək bir-birləri ilə əlaqə qururlar. Bir sözlə, TCP / IP protokolu kompüterlər arasında məlumat ötürülməsi qaydalarını təyin edən bir rabitə protokoludur. Kompüterlər arasında əlaqə müxtəlif protokol ailələri və ya növləri üzrə həyata keçirilir. Bu protokollar istifadə məqsədinə görə bir-birindən fərqlənir.

## Slide 3: TCP / IP protokol ailəsini anlamaq üçün əvvəlcə TCP və IP protokollarını öyrənməliyik.
TCP (Transmission Control Protocol) kompüterlər arasında ünsiyyətin kiçik paketlərdə və itkisiz həyata keçirilməsini təmin edən bir protokoldur. Əslində, TCP (Transmission Control Protocol) protokolunun ən vacib xüsusiyyəti, məlumatların göndərilməsi və ya qəbulu zamanı məlumatların doğruluğunu və bütövlüyünü təmin etməsidir. TCP protokolu inkişaf etmiş kompüter şəbəkələrində meydana gələn itkilərin qarşısını almaq üçün yazılmışdır. HTTP, HTTPS, POP3, SSH, SMTP, TELNET və FTP kimi gündəlik həyatda tez-tez istifadə etdiyimiz protokolların məlumat ötürülməsi TCP vasitəsilə həyata keçirilir.
UDP protokoluna görə yavaşdır, lakin etibarlı bir məlumat rabitəsi təmin edir. UDP (İstifadəçi Dataqram Protokolu) protokolunda məlumatın qarşı kompüter tərəfindən qəbul edilib-edilmədiyi yoxlanılmır və məlumat rabitəsi çox tez göndərilir.
TCP nədir?

## Slide 4: TCP (Transmission Control Protocol) necə işləyir?
TCP protokolunun iş məntiqi üç başlıq altında araşdırıla bilər.
Birinci mərhələdə təyinat məntəqəsinə bir əlaqə istəyi göndərilir.
İkinci mərhələdə əlaqə təsdiqlənir və məlumat ötürülməsi başlayır.
Üçüncü mərhələdə, məlumat ötürülməsinin başa çatdığı tərəflərə məlumat verməklə əlaqə dayandırılır.
Bu üç mərhələnin reallaşması "State" prosesi olaraq adlandırılır.

## Slide 5: TCP bağlantısı necə qurulur?
DİNLƏMƏK(LİSTEN)
SYN-SENT
SYN-RECEİVED
QURULDU(ESTABLİSHED)
FIN-WAIT-1
FIN-WAIT-2
YAXIN GÖZLƏNTİ(CLOSE-WAIT)
BAĞLANMA (CLOSİNG)
SON-ACK
VAXT GÖZLƏMƏ(TIME-WAIT)
BAĞLI(CLOSED)
Bu üç əsas mərhələnin baş verməsi üçün TCP-də bəzi ara vəziyyətlər mövcuddur. Bu ara vəziyyətlər aşağıdakı kimi verilmişdir.

## Slide 6
DİNLƏMƏK(LİSTEN)
TCP bağlantısı tələbinin server tərəfindən gözlənildiyi vəziyyət. Buna dinləmə rejimi deyilir
SYN-SENT
TCP qoşulma tələbi qarşı tərəfə göndərildikdən sonra qarşı tərəfin əlaqə sorğusuna cavab verməsi gözlənilən vəziyyət adlanır.

## Slide 7
SYN-RECEİVED
Server SYN bayrağı ilə edilən əlaqə tələbinə SYN-ACK bayrağı ilə cavab verdikdən sonra gözləmə vəziyyəti adlanır.
QURULDU(ESTABLİSHED)
Bağlantı qurulduqdan sonra məlumat ötürülməsinin aparıldığı vəziyyətdir.
FIN-WAIT-1
Server və müştəri tərəfindəki gözləmə vəziyyətidir.
FIN-WAIT-2
Qarşı tərəfdən TCP bağlantısını ləğv etmək tələbinin gözlənildiyi vəziyyətdir.

## Slide 8
YAXIN GÖZLƏNTİ(CLOSE-WAIT)
Bu server və müştəri tərəfindən bir əlaqə bağlanması tələbi üçün gözləmə vəziyyətidir.
BAĞLANMA (CLOSİNG)
Bir ACK bayrağı ilə əlaqəni dayandırmaq üçün qarşı tərəfə göndərildikdən sonra əlaqənin bitməsini gözləmək deyilir.

## Slide 9
SON-ACK
ACK server və müştəri tərəfində gözlənilir.
VAXT GÖZLƏMƏ(TIME-WAIT)
Gözləmə vəziyyətidir.
BAĞLI(CLOSED)
TCP bağlantısının tamamilə bitdiyi vəziyyətə deyilir.

## Slide 10
TCP bağlantısı qurarkən; Başqa sözlə, iki kompüter TCP protokolu üzərindən bir-biri ilə əlaqə yaratmaq istədikdə əməliyyatlar aşağıdakı ardıcıllıqla başlayır:
4
2
3
1
Kompüter X, kompüter Y-yə bir TCP SYN mesajı göndərir.
Kompüter Y, kompüter X-in tələbini aldığı barədə TCP SYN + ACK mesajı göndərir.
Kompüter X, kompüter Y-yə bir TCP ACK mesajı göndərir.
Kompüter Y bir ACK "TCP bağlantısı quruldu" mesajı alır.
Üçqat əl sıxma adlanan bu metod nəticəsində TCP bağlantısı açılır və proses müvəffəqiyyətli və etibarlı bir şəkildə təmin edilir.

## Slide 11
TCP Bağlantı Mərhələləri
TCP bağlantısı qurularkən yuxarıda göstərildiyi kimi üçqat əl sıxışı (3 Yollu Əl Sıxışı) adlanan bir proses həyata keçirilir. Bu əməliyyat ardıcıllığı aşağıdakı kimi göstərilir:
Müştəri Serverə bir SYN paketi göndərir.
1
2
3
Server bu pakete SYN-ACK məlumat paketləri ilə cavab olaraq cavab verir.
Son mərhələdə Müştəri kompüteri Serverə bir ACK mesajı göndərir və ilk rabitə başlayır.

## Slide 12
Müştəri, bu müddət ərzində DİNLEMƏ rejimində olması lazım olan digər serverin etibarlı olmayan (açıq olmayan) portuna bir əlaqə sorğusu göndərirsə, serverdən yuxarıda qeyd etdiyimiz SYN-ACK paket cavabı əvəzinə RST-ACK cavab paketi göndərilir. Bu anda server əlaqədən imtina edir və əlaqə qurulmur. RST paketi "sıfırlama" olaraq təyin edilir və açıq əlaqəni kəsmək üçün də istifadə olunur.

## Slide 13: IP nədir?
IP, internet protokolunun qısaltmasıdır. Kompüterlərin bir-biri ilə ünsiyyətində ən vacib nöqtə olan şəbəkə ünvanlamasında istifadə edilən qaydadır. IP (internet protokolu) paketlərin iki kompüter arasında yönləndirilməsini təmin edən bir protokol olaraq təyin edilir. Yönlendirmə protokolu olaraq təyin olunan IP, məlumatlar üçün lazım olan marşrutlaşdırma qaydalarını müəyyənləşdirir. IP-də məlumatların keyfiyyəti vacib deyil və bu protokol yalnız məlumatların məzmunu ilə maraqlanmadan təyinat ünvanını təyin edir.

## Slide 14: IP (İnternet Protokolu) necə işləyir?
TCP məlumat paketinin izləyəcəyi yol IP əməliyyat məntiqində müəyyən edilir. Bunu edərkən TCP qatından gələn məlumat paketinə SEGMENT başlığını əlavə edir. Bu vəziyyətdə datagram çıxacaq. IP (İnternet Protokolu), məlumatı qarşı tərəfə ötürərkən alıcının bu məlumatları qəbul edib-etməyəcəyini təsdiqləmir.
Xəta yoxlanılması üst qatın işidir və bu səbəbdən IP özü işləyə bilən bir protokol kimi tanınır.

## Slide 15
TCP / IP qatları nədir?
TCP və IP birləşərək TCP / IP protokol ailəsini təşkil edir. Bu şəkildə kompüterlər arasında birdən çox ünsiyyət üsulu istifadə edilə bilər. Bu ünsiyyət zamanı istifadə olunan TCP / IP təbəqələri aşağıdakı kimi göstərilir.
TCP / IP istinad modeli
1 –ci qat Şəbəkə
2 – ci qat İnternet
3 –cü qat Daşıma
4 –cü qat Tətbiq

## Slide 16
TCP / IP qatları
Tətbiq Qatı: Fərqli serverlərdəki proseslər və tətbiqetmələr arasında əlaqə tətbiq qatında təmin edilir. Bu əlaqə zamanı HTTP, HTTPS, SSH, SMTP, TELNET və FTP kimi protokollardan istifadə olunur.
Daşıma Qatı:Bir nöqtədən digərinə məlumat axını təmin edən təbəqədir. Bu təbəqədə TCP və UDP protokolları istifadə olunur.
İnternet Qatı:
Bir-birinə qoşulmuş marşrutlaşdırıcılar və şəbəkələr arasında bir mənbədən hədəf kompüterə lazımi məlumat ötürülməsini təmin etmək üçün istifadə olunur. Bu məlumat ötürülməsi zamanı istifadə olunan məlumatlar internet qatından ötürülür.
Şəbəkə Giriş Qatı:
Bu təbəqədə son nöqtə ilə şəbəkə arasındakı əlaqə interfeysi istifadə olunur. Kompüter dili 0 və 1-lərdən ibarətdir və məlumat paketləri bu qatdakı ünsiyyət üçün 0 və 1-lərə çevrilərək nəql olunur.

## Slide 17
Aparat təminatı qatındakı protokollar
IP qatındakı protokollar
Daşıma qatındakı protokollar
Tətbiq qatındakı protokollar
1
2
3
4
TCP / IP Protokolları
Kompüterlər arasında məlumat ötürülməsi zamanı fərqli təbəqələrə görə fərqli protokollardan istifadə olunur.

## Slide 18
Aparat təminatı qatındakı protokollar:
ARP və RARP protokolları bu təbəqədə istifadə olunur. ARP protokolu ünvan həlli üçün istifadə olunur. Bir IP adresinin hansı şəbəkə kartına aid olduğunu müəyyən edən bir cədvəl var. RARP protokolu, əks ARP adlanan hansı cihazın hansı IP ünvanına uyğun gəldiyini təyin edir.

## Slide 19
Bu təbəqədə bir çox protokol istifadə olunur. ICMP protokolu səhv və ya oxşar məqsədlər üçün istifadə olunan mesajlaşma protokoludur. RIP, şəbəkənizdəki cihazların yönləndirmə masaları üçün yaradılmışdır. Digər tərəfdən, DHCP avtomatik olaraq bir TCP / IP bağlantısı zamanı cihazlar üçün IP ünvanı və müvəqqəti şəbəkə maskası kimi DNS identifikasiya əməliyyatlarını həyata keçirir. Bu təbəqədə OSPF, IGMP kimi bir çox fərqli protokoldan istifadə olunur.
IP qatındakı protokollar:

## Slide 20
Daşıma qatındakı protokollar:
Bu təbəqədə UDP və TCP protokollarını görürük. UDP protokolu yuxarıda təsvir etdiyimiz TCP protokolundan çox daha sürətli, lakin məlumatların bütövlüyünü və qarşı tərəfə ötürülməsini nəzarət etmədiyi üçün təhlükəli olaraq bilinir. UDP protokolu sürətin tələb olunduğu yerdə istifadə olunur və ümumiyyətlə video axın kimi məlumat axını növləri üçün istifadə olunur. TCP protokolunda, ilk məlumat paketindən son paketə qədər olan bütün paketlər idarə olunur.

## Slide 21
Tətbiq qatındakı protokollar:
Bu təbəqədə də bir çox protokol istifadə olunur. DNS bu protokolların ən vacibidir. DNS sayəsində domen adları həll edilir və bu domen adlarına uyğun IP ünvanları müəyyən edilir. HTTP və HTTPS protokolları da bu təbəqəyə daxil edilmişdir. Təhlükəsiz və etibarsız hiper mətn göndərmə əməliyyatları aparılır. Brauzerlərimizdə veb saytların göstərildiyi protokol olaraq bilinir. POP3 və SMTP protokolları e-poçt mesajlaşma üçün istifadə olunan protokollardır. Digər tərəfdən, bu təbəqədə FTP və FTPS fayl paylaşma protokollarını görürük.

## Slide 22
Mənbə
https://ieeexplore.ieee.org/document/1092259

## Slide 23
Diqqətiniz üçün təşəkkürlər